## Slide 1: Ping
Como ping-pong

## Slide 2: Sumario
Detalles técnicos. Funcionamiento
Composición de un paquete ICMP
Su uso en consolas de comandos
Verificación del funcionamiento de una red
IETF standards documents (RFCs)
Referencias

## Slide 3: Detalles técnicos. Funcionamiento
Programa diagnóstico.
Trabaja en la capa de red .
El protocolo IP encapsula el mensaje ICMP dentro de un paquete y lo envía. Suele llamarse Paquete ICMP.
Es un tipo de mensaje de control del protocolo ICMP.

## Slide 4: Composición de un Paquete ICMP
Hay variables en petición y en respuesta que cambian.

## Slide 5: Variables ICMP en petición
Tipo de mensaje, definido obligatoriamente como 8.
Código ICMP, definido obligatoriamente como 0.
Identificador
Secuencia numérica
Datos: Variables y opcionales

## Slide 6: Paquete ICMP
 | Bit 0 - 7 | Bit 8 - 15 | Bit 16 - 23 | Bit 24 - 31
Encabezado IP (20 bytes) | Versión/IHL | Tipo de servicio | Longitud
Identificación | flags y offset
Tiempo de vida (TTL) | Protocolo | Checksum
Dirección IP origen
Dirección IP destino
ICMP Carga (8 + bytes) | Tipo de mensaje | Code | Checksum
Identificador + Secuencia numérica
Datos (opcional)

## Slide 7: Variables ICMP en respuesta
Tipo de mensaje, definido obligatoriamente como 0.
Código ICMP, definido obligatoriamente como 0.
Identificador.
Secuencia numérica.
Datos: Variables y opcionales.

## Slide 8: Paquete ICMP
 | Bit 0 - 7 | Bit 8 - 15 | Bit 16 - 23 | Bit 24 - 31
Encabezado IP (20 bytes) | Versión/IHL | Tipo de servicio | Longitud
Identificación | flags y offset
Tiempo de vida (TTL) | Protocolo | Checksum
Dirección IP origen
Dirección IP destino
ICMP Carga (8 + bytes) | Tipo de mensaje | Code | Checksum
Identificador + Secuencia numérica
Datos (opcional)

## Slide 9: Su uso en consolas de comandos
Todos los sistemas operativos y plataformas incorporan la posibilidad de ejecutar esta utilidad mediante la utilización de comandos.

## Slide 10: -:-:-:-:- Windows -:-:-:-:-
/t
/a
/l
/f
/i
Hace el ping al host hasta que se detiene.
Resuelve la dirección como nombre de host.
Especifica el tamaño del paquete ICMP en bytes, con un máximo de 65527 bytes.
Especifica que los paquetes ICMP no deben fragmentarse.
Especifica el TTL de los paquetes enviados, con un valor estándar (ésto es típicamente de 128 y un máximo de 255.).

## Slide 11: Sintaxis
ping <ip> /parametro1 valor /parametro2 valor
Petición a un dominio
ping Google.com /l 64 /i 250
Petición a una dirección IP
ping 8.8.8.8 /i 147 /a

## Slide 12: -:-:-:-:- Unix -:-:-:-:-
-i
-c
-s
-l preload
-t
-n
Espera x segundos entre el envío de cada paquete ICMP. El tiempo estándar es 1 segundo.
Especifica el número de pings a hacer, por defecto es infinito, o hasta que se detenga al programa.
Especifica el tamaño de la porción de datos del paquete ICMP.
Especifica que los paquetes ICMP deben ser enviados lo más rápido posible.
Especifica el TTL de los paquetes a enviar.
Especifica que no habrá salida a nombre de host DNS, solo numérica (dirección IP).

## Slide 13: Sintaxis
ping <ip> -parámetro valor -parametro2 valor
Petición a un dominio
ping Google.com -i 200 -t 15
Petición a una dirección IP
ping 8.8.8.8 -l preload

## Slide 14: Verificación del funcionamiento de una Red
Verificación de los protocolos TCP/IP - ping localhost/127.0.0.1
Verificación del adaptador de red - ping IP del propio equipo
Verificación de la red local - ping IP de un equipo próximo
- ping IP puerta de enlace
Verificación de la conexión a Internet - ping IP de una página
Verificación de lo servidores DNS - ping URL conocido

## Slide 15: Ping De la Muelte
Muchos paquetes grandes (mayores a 65.535 b) enviados a una computadora.
Protocolos no dejan enviar paquetes tan grandes pero se pueden fragmentar.
Ataque solucionado.

## Slide 16
La muelte

## Slide 17: Ping floodyng
“Diluvio de pings”

## Slide 20: IETF standards documents (RFCs)
RFC 792, página 13:
“Echo or Echo Reply Message”

## Slide 21: Referencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Ping
http://es.wikipedia.org/wiki/Ping_de_la_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ping_flood
http://es.wikipedia.org/wiki/Checksum
http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters/icmp-parameters.xhtml#icmp-parameters-codes
http://tools.ietf.org/html/rfc792